## Slide 1
Politique de Sécurité des
Systèmes d'Information
P S S I
Projet DeTECHtive — Infrastructure Router-on-a-Stick | v1.0 — Mars 2026
Conforme ISO/IEC 27001 • ANSSI PSSIE • RGS
ISO 27001
ANSSI
RGS

## Slide 2
dT
Objectifs de Sécurité — CIA + Traçabilité + Résilience
2
C
Confidentialité
Chiffrement SSL/TLS,
segmentation VLAN,
ACL NTFS + AD
I
Intégrité
PKI interne (AD CS),
requêtes préparées PDO,
audit des configs
A
Disponibilité
Sauvegarde 3-2-1,
VLAN 60 isolé,
RTO/RPO définis
T
Traçabilité
SIEM Wazuh,
logs centralisés,
7 alertes critiques
R
Résilience
Anti-ransomware
VLAN 60 passif,
restauration testée

## Slide 3
dT
Architecture de Zonage — 6 Zones de Sécurité
3
VLAN
Zone
Réseau
Confiance
Principe clé
VLAN 10
DMZ
192.168.10.0/28
Faible
Isolée — aucune init. vers AD / MGMT / BACKUP (pivot bloqué)
VLAN 20
SERVERS
192.168.10.16/28
Moyen
Accès restreint : ports 3306 et 445 uniquement depuis DMZ
VLAN 30
WORKSTATIONS
192.168.10.128/25
Standard
Auth. AD obligatoire — isolé de DMZ, MGMT et BACKUP
VLAN 40
ACTIVE DIRECTORY
192.168.10.32/29
Critique
Aucune connexion entrante depuis DMZ — zone critique
VLAN 50
MANAGEMENT
192.168.10.40/29
Critique
Administration complète + VPN WireGuard obligatoire
VLAN 60
BACKUP
192.168.10.48/29
Isolé
Zone passive anti-ransomware — flux entrants uniquement

## Slide 4
dT
Règles de Filtrage — Principe du Moindre Privilège
4
Toute communication inter-VLAN est INTERDITE par défaut. Seuls les flux ci-dessous sont explicitement autorisés.
Source → Destination
Ports / Protocoles
Action
Justification sécurité
Internet → DMZ
TCP 80, 443
PASS
Publication Web
DMZ → SERVERS
TCP 3306 / 445
PASS
DB + FileServer (uniquement ces ports)
DMZ → AD / MGMT / BACKUP
Tout
DENY
Isolation totale — pivot bloqué
WORKSTATIONS → AD
TCP 389, 636, 53
PASS
Auth LDAPS + DNS
WORKSTATIONS → BACKUP
Tout
DENY
Protection sauvegardes
SERVERS → BACKUP
TCP 9102
PASS
Sauvegarde unidirectionnelle
BACKUP → Internet/VLANs
Tout
DENY
Zone passive anti-ransomware
VPN WireGuard → Réseau
UDP 51820
PASS
Admin distant (AD, MGMT, BACKUP only)

## Slide 5
dT
Supervision SIEM Wazuh — Procédure de Traitement des Incidents
5
Sources de logs collectées
pfSense → Syslog (port 514) : toutes les règles BLOCK/DENY
Active Directory → Agent Wazuh : auth, GPO, comptes
VLAN 20 Serveurs → Agent Wazuh : accès fichiers, DB
VLAN 60 Backup → Agent Wazuh : seule sortie autorisée
Procédure de traitement d'incident — 5 étapes
1
Détection
Alerte Wazuh reçue par l'admin (email + notification)
2
Qualification
Analyser les logs associés — faux positif ou incident réel ?
3
Confinement
Isoler via règle pfSense BLOCK, bloquer IP WAN, désactiver compte AD
4
Remédiation
Identifier la cause racine + appliquer correctif (patch, credentials)
5
Documentation
Rapport d'incident 24h, logs forensiques 1 an, mise à jour PSSI
>> Retour d'experience mensuel — rapport d'incidents transmis au responsable infrastructure

## Slide 6
dT
Stratégie Anti-Ransomware & Continuité d'Activité
6
VLAN 60 — Zone Backup Isolée (Anti-Ransomware)
Zone passive — aucune connexion sortante initiee
Flux entrants uniquement : TCP 9102 (BorgBackup)
Acces Internet totalement bloque (pfSense DENY)
Seule exception : logs vers Wazuh (tracabilite)
Sauvegardes inatteignables meme si VLAN 20/30 compromis
Strategie 3-2-1 : 3 copies, 2 supports, 1 hors-site (evolutif)
RTO / RPO — Objectifs de Reprise par Service
Service
RTO
RPO
Active Directory
2 h
1 h
Serveur de Fichiers
4 h
4 h
Base de Données
4 h
4 h
Serveur Web (DMZ)
8 h
24 h
RTO = Interruption max acceptable RPO = Perte de données maximale tolérée
Politique conforme : ISO/IEC 27001 • ANSSI PSSIE • RGS